###### 14η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010)

Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων εγκατέστησε και λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Μέσω αυτού, επιβλέπονται συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (ατυχήματα, ακινητοποίηση οχημάτων, έργα στο δρόμο, εκδηλώσεις, κ.λ.π.) που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Το Σύστημα αυτό αποτελείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υπουργείου ΥΠO.ME.ΔI. και από διάφορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών (συστήματα μέτρησης της κυκλοφορίας, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες, ηλεκτρονικές πινακίδες για την παρουσίαση μηνυμάτων σχετικών με την κυκλοφορία, κ.λ.π.).

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, συγκεντρώνονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία που λαμβάνονται από τα συστήματα μέτρησης και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση:

α)	αποστέλλονται μηνύματα στις ηλεκτρονικές πινακίδες για να πληροφορηθούν οι οδηγοί τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα έκτακτα συμβάντα στη διαδρομή που κινούνται, καθώς και προβλεπόμενους χρόνους διάνυσης ορισμένων επιλεγμένων διαδρομών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

β)	γίνονται παρεμβάσεις στη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών,

γ)	ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσίες συντήρησης οδών, ΕΚΑΒ, Τροχαία, Πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επέμβασή τους για να αντιμετωπίσουν το συμβάν (ατυχήματα, βλάβη οδοστρώματος, εμπόδια στην κυκλοφορία κ.λ.π.)

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων των κυκλοφορικών δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα. Πίνακες με σχετικά στοιχεία για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2010 παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Κατανομή Μηνυμάτων Αναγγελίας Γεγονότων ανά Μήνα και ανά Γεγονός

| Μήνας | Αριθμός Μηνυμάτων | Ατυχήματα | Έκτακτη Κυκλοφοριακή Συμφόρηση | Πορείες | Έργα | Βλάβες οχημάτων | Άλλα Έκτακτα γεγονότα | Καιρικά Φαινόμενα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ιουλ – 09 | 574 | 33% | 3% | 3% | 10% | 39% | 11% | 1% |
| Αυγ – 09 | 273 | 32% | 1% | 2% | 20% | 31% | 14% | 0% |
| Σεπ – 09 | 355 | 31% | 6% | 3% | 14% | 35% | 9% | 2% |
| Οκτ – 09 | 476 | 33% | 2% | 5% | 11% | 36% | 12% | 1% |
| Νοε – 09 | 623 | 34% | 3% | 10% | 14% | 31% | 7% | 1% |
| Δεκ – 09 | 666 | 31% | 2% | 10% | 13% | 35% | 7% | 2% |
| Ιαν – 10 | 498 | 41% | 2% | 4% | 11% | 34% | 8% | 0% |
| Φεβ – 10 | 457 | 38% | 2% | 7% | 10% | 34% | 7% | 2% |
| Μαρ - 10 | 502 | 39% | 2% | 9% | 8% | 33% | 9% | 0% |
| Απρ – 10 | 394 | 42% | 3% | 7% | 8% | 33% | 7% | 0% |
| Μαι – 10 | 414 | 39% | 2% | 14% | 8% | 26% | 11% | 0% |
| Ιουν - 10 | 492 | 31% | 1% | 7% | 13% | 41% | 7% | 0% |
| Σύνολο από Οκτ-2004 έως Ιουν-10 | 19455 | 36% | 7% | 8% | 12% | 28% | 8% | 1% |

2. Μεταβολές βασικών κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών βασικών αρτηριών κατά τις ώρες αιχμής (μέση μεταβολή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2010 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2009)

| Αρτηρία | Διατομή | Δήμος | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Απριλίου | Μεταβολές Μαΐου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Λ. Βασ. Σοφίας | Ακαδημίας | Αθηναίων | κέντρο | 2* |  | 15% | -5% | 20% |
|  |  |  | Χίλτον | 2* |  | 15% | -4% | 20% |
| Λ. Μεσογείων | Μιχαλακο-πουλου | Αθηναίων | κέντρο | 2 |  |  | -2% | 5% |
|  |  |  | Σταυρό | 2 |  | 8% |  | 15% |
| Λ. Κηφισίας | Αγ. Φιλοθέης | Φιλοθέης | κέντρο | 3 | -3% | 2% | -5% | 15% |
|  |  |  | Κηφισία | 3 |  |  | -2% | 5% |
| Λ. Αλεξάνδρας | Πανόρμου | Αθηναίων | κέντρο | 2* |  |  | -2% | 11% |
|  |  |  | Λ. Κηφισίας | 2* |  | 7% | -3% | 15% |
| Σταδίου | Αμερικής | Αθηναίων | κέντρο | 2* |  |  | -7% | 10% |
| Λ. Αθηνών | Σπ. Πάτση | Αθηναίων | κέντρο | 3 | -3% | 10% | -5% | 15% |
|  |  |  | Λ. Κηφισού | 3 | -5% | 3% | -6% | 2% |
| Λ. Ποσειδώνος | Αλίμου | Αλίμου | κέντρο | 3 | -4% | 5% | -4% | 20% |
|  |  |  | Γλυφάδα | 3 |  |  |  | 3% |

* Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

| Αρτηρία | Διατομή | Δήμος | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Ιουνίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Λ. Βασ. Σοφίας | Ακαδημίας | Αθηναίων | κέντρο | 2* |  | 10% |
|  |  |  | Χίλτον | 2* | -2% | 6% |
| Λ. Μεοσγείων | Μιχαλακο-πουλου | Αθηναίων | κέντρο | 2 |  |  |
|  |  |  | Σταυρό | 2 |  | 5% |
| Λ. Κηφισίας | Αγ. Φιλοθέης | Φιλοθέης | κέντρο | 3 | -2% | 10% |
|  |  |  | Κηφισία | 3 |  |  |
| Λ. Αλεξάνδρας | Πανόρμου | Αθηναίων | κέντρο | 2* | -3% | 7% |
|  |  |  | Λ. Κηφισίας | 2* | -3% | 10% |
| Σταδίου | Αμερικής | Αθηναίων | κέντρο | 2* | -4% | 5% |
| Λ. Αθηνών | Σπ. Πάτση | Αθηναίων | κέντρο | 3 | -2% | 10% |
|  |  |  | Λ. Κηφισού | 3 | -2% |  |
| Λ. Ποσειδώνος | Αλίμου | Αλίμου | κέντρο | 3 | -2% | 9% |
|  |  |  | Γλυφάδα | 3 |  |  |

* Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

- Στατιστικά Στοιχεία Χρόνων Διάνυσης Διαδρομών (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2010)

| Διαδρομή | Μήκος Διαδρομής (μέτρα) | Στατιστικά στοιχεία χρόνων διαδρομής |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο (λεπτά) | μέγιστο* (λεπτά) | ώρα αιχμής | εκτός ώρας αιχμής |
|  |  |  |  | μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση | μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση |
| Λ. Αθηνών – προς Δαφνί από Μητροδώρου έως Δάσος Χαϊδαρίου | 6250 | 6 | 27 | 6.8 | 2.0 | 6.1 | 1.4 |
| Πειραιώς – προς κέντρο Από Χαμοστέρνας έως πλ. Ομόνοιας | 3500 | 7 | 39 | 9.4 | 5.5 | 7.6 | 2.1 |
| Λ. Κηφισού – προς Πειραιά Από Αναγεννήσεως έως Λ. Αθηνών | 8200 | 5 | 25 | 16.1 | 7.2 | 7.6 | 2.6 |
| Λ. Βουλιαγμένης – προς κέντρο Από Ιασωνίδου έως Μετρό “Αγ. Δημήτριος” | 4800 | 6 | 23 | 8.3 | 2.7 | 6.6 | 0.8 |
| Λ. Κηφισίας – προς κέντρο Από Κατεχάκη έως Πεδίο του Άρεως | 4650 | 10 | 40 | 14.9 | 4.9 | 11.1 | 2.8 |

**  Αφορά χρόνους που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια συμβάντων

- Επίκαιρο Θέμα Κυκλοφοριακού Ενδιαφέροντος

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης επενεργούμενων από την κυκλοφορία (με βελτιστοποίηση) σε μεμονωμένους κόμβους

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων σε θέματα φωτεινής σηματοδότησης με σκοπό την αρτιότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας έχει προχωρήσει στην πιλοτική λειτουργία σηματοδοτικών προγραμμάτων επενεργούμενων από την κυκλοφορία (με βελτιστοποίηση) σε 6 μεμονωμένους κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση. Τα συγκεκριμένα προγράμματα κάνουν χρήση των κυκλοφοριακών δεδομένων που συλλέγονται από τους ανιχνευτές για να εκτιμήσουν τον αριθμό των οχημάτων που επιθυμούν να διέρθουν από τις επιμέρους προσβάσεις, εκτιμούν τον απαιτούμενο χρόνο πράσινης ένδειξης ανά κίνηση για να εκκενώσουν οι επιμέρους ουρές και κατόπιν κατανέμουν σε πραγματικό χρόνο τον διαθέσιμο χρόνο συνολικής πράσινης ένδειξης (για όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται στον κόμβο) στις επιμέρους κινήσεις. Οι 6 μεμονωμένοι κόμβοι στους οποίους εφαρμόστηκαν τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι οι ακόλουθοι:

- Λ. Κηφισού – Π. Ράλλη

- Λ. Κηφισού – Ιερά Οδός

- Λ. Κηφισού – Λ. Αθηνών (δυτικός κόμβος)

- Λ. Κηφισού – Λ. Αθηνών (ανατολικός κόμβος)

- Λ. Κηφισού – Λένορμαν

- Λ. Κηφισού – Δυρραχίου

Για την ανάπτυξη της φιλοσοφίας πάνω στην οποία στηρίζονται τα προγράμματα λήφθηκαν υπόψη τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κίνησης των οχημάτων στις ελληνικές συνθήκες (όπως για παράδειγμα κίνηση ανάμεσα στις λωρίδες. στάθμευση παρά το κράσπεδο) όσο και οι τεχνικές δυνατότητες των ρυθμιστών κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται. Ο στόχος των προγραμμάτων είναι η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις επιμέρους προσβάσεις των κόμβων. Για τις ανάγκες της εφαρμογής των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν ανιχνευτές σε 2 διατομές ανά πρόσβαση και πιο συγκεκριμένα, ανιχνευτές σε μακρινή απόσταση (περί τα 150μ) για την εκτίμηση της κυκλοφοριακής ζήτησης και ανιχνευτές σε κοντινή απόσταση (περί τα 30μ) για την εκτίμηση του ρυθμού αναχώρησης των οχημάτων.

Η επιρροή της εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων στην κυκλοφορία ελέγχθηκε με την ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδομένων που είτε συλλέγει είτε επεξεργάζεται το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας και κρίνεται σημαντική. Σε επίπεδο μέσης ταχύτητας κίνησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 15% με 20% ενώ σε επίπεδο κυκλοφοριακού φόρτου παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 10% με 15% (σε περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής).

Στόχο του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας αποτελεί η εφαρμογή της αναπτυχθείσας φιλοσοφίας και σε άλλους μεμονωμένους κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση και η εξέταση της εφαρμογής τους και σε περιπτώσεις κόμβων (και επομένως και αρτηριών) που λειτουργούν σε συντονισμό.

5.    Διάθεση κυκλοφοριακών στοιχείων ΥΠΟΜΕΔΙ

Τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ΚΔΚ, ιστορικά αλλά και δυναμικά (σε πραγματικό χρόνο) διατίθενται σε τρίτους έναντι τιμήματος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για μελέτες αλλά και για ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών πληροφόρησης χρηστών οδικού δικτύου, πλοήγησης κ.λ.π.

Ο τρόπος διάθεσης τους έχει καθορισθεί με σχετική Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ..Ε. (ΦΕΚ 600/Β’/15-5-06).