| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αρ.ΦΕΚ 573 Β΄/27.4.2005 Αθήνα, 27 Απριλίου 2005 |
| --- | --- |
|  | Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/56/ΦΝ437 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ |  |
| & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) | ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η |
| ΤΜΗΜΑ : α΄ |  |
| Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 |  |
| Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ |  |
| Πληροφορίες : |  |
| TELEFAX : 210 64 64 392 |  |
| Τηλέφωνο : 210 64 29 185 E-mail ggded17@otenet.gr |  |

ΘΕΜΑ:  1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Εργασιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»  (Α΄179).

- Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1  παρ.2α του ν. 2469/1997 (Α΄38)  και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

- Την αριθμ. πρωτ. Δ17α/09/136/ΦΝ 437/23.12.2004 (Β΄1939) απόφαση του Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ, με  την οποία εγκρίθηκε το ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την διόρθωση των παρακάτω άρθρων του Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών ως ακολούθως :

1.α. Το άρθρο 65.01 διορθώνεται ως εξής :

« 65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα κουφώματα, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου ελαχίστου πάχους 2,5 mm, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά IS0 9000 παραγωγική διαδικασία,με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της «σειράς»  τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, αλλά με την υποχρέωση της τοποθέτησης τους, με σκελετό κάσσας(πλαισίου) και ψευτόκασσας από  στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,00 mm , διατομής  ορθογωνικής ή Π,  με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας,  ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2)

    - Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους

έως  12 Kg/m2                  ΕΥΡΩ             120,00

    - Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους

έως  12 –24 Kg/m2           ΕΥΡΩ             190,00

    - Κουφώματα από ανοδιωμένο  αλουμίνιο βάρους

έως  12  Kg/m2                 ΕΥΡΩ             125,00

    - Κουφώματα από ανοδιωμένο  αλουμίνιο βάρους

έως  12  έως 24  Kg/m2     ΕΥΡΩ             200,00»

1.β .Στις τιμές των άρθρων 65.02, 65.05, 65.10,65.11, 65.12,65.13,65.14,65.15, 65.16, 65.17, 65.18, 65.19, 65.230, 65.41 και 65.42 συμπεριλαμβάνεται και η βαφή του αλουμινίου.

2. Το άρθρο 72.03 διορθώνεται ως εξής:

« 72.03  Επικεράμωση με κοίλα  κολυμβητά χειροποίητα κεραμίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7203

Επικεράμωση με κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κολυμβητών, χειροποίητων κεραμιδιών, κατά μεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2, 00 m , αποτελούμενες από τρεις στρωτήρες και τους αντίστοιχους δύο καλυπτήρες, κατά δε την  οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50m αποτελούμενες από δύο στρωτήρες και καλύπτρες. ΄Όλα τα κεραμίδια καθώς και οι αγροκέραμοι και οι κορυφοκέραμοι τοποθετούνται κολυμβητά. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και   η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο  (  m2  ) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ     108.00»

3.Το άρθρο 72.04 διορθώνεται ως εξής :

«72.04  Επικεράμωση με  κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με  κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, κατά μεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2, 00 m , αποτελούμενες από τρεις στρωτήρες και τους αντίστοιχους δύο καλυπτήρες, κατά δε την  οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50m αποτελούμενες από δύο στρωτήρες και καλύπτρες. Τα  κεραμίδια τοποθετούνται εν ξηρώ,ενώ  οι αγροκέραμοι και οι κορυφοκέραμοι τοποθετούνται κολυμβητά. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και   η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2 ) ανεπτυγμένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ   21,00».

- Το άρθροι 79.45 διορθώνεται ως εξής :

« 79.45  Θερμική  απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού, υλικού πάχους 5 cm  , από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (  m2 ) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ  10,50».

- Η απόφαση αυτή ισχύει από η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

- Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

- Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ

- Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ

- Γραφείο κ.κ. Γεν.Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ                  Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

- Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ

- Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

- Δ/νση Δ17(10)                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

α.α.

Γ. ΠΑΡΑΔΑΚΗ