###### ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκατέστησε και λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Μέσω αυτού, επιβλέπονται συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (ατυχήματα, ακινητοποίηση οχημάτων, έργα στο δρόμο, εκδηλώσεις, κ.λ.π.) που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Το Σύστημα αυτό αποτελείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και από διάφορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών (συστήματα μέτρησης της κυκλοφορίας, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες, ηλεκτρονικές πινακίδες για την παρουσίαση μηνυμάτων σχετικών με την κυκλοφορία, κ.λ.π.).

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, συγκεντρώνονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία που λαμβάνονται από τα συστήματα μέτρησης και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση:

α)	αποστέλλονται μηνύματα στις ηλεκτρονικές πινακίδες για να πληροφορηθούν οι οδηγοί τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα έκτακτα συμβάντα στη διαδρομή που κινούνται, καθώς και προβλεπόμενους χρόνους διάνυσης ορισμένων επιλεγμένων διαδρομών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

β)	γίνονται παρεμβάσεις στη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών,

γ)	ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσίες συντήρησης οδών, ΕΚΑΒ, Τροχαία, Πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επέμβασή τους για να αντιμετωπίσουν το συμβάν (ατυχήματα, βλάβη οδοστρώματος, εμπόδια στην κυκλοφορία κ.λ.π.),

δ)	στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων όταν δεν υπάρχει χρήση άλλων μηνυμάτων προβάλλονται χρηστικά μηνύματα που έχουν σχέση με κανόνες οδικής ασφάλειας.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων των κυκλοφορικών δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα. Πίνακες με σχετικά στοιχεία για τους μήνες Μάιος – Ιούνιος 2007 παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Κατανομή Μηνυμάτων Αναγγελίας Γεγονότων ανά Μήνα και ανά Γεγονός

| Μήνας | Αριθμός Μηνυμάτων | Ατυχήματα | Έκτακτη Κυκλοφοριακή Συμφόρηση | Πορείες | Έργα | Βλάβες οχημάτων | Άλλα Έκτακτα γεγονότα | Καιρικά Φαινόμενα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ιουλ-06 | 96 | 35% | 12% | 19% | 9% | 17% | 8% | 0% |
| Αυγ-06 | 76 | 34% | 7% | 22% | 17% | 12% | 8% | 0% |
| Σεπ-06 | 140 | 32% | 10% | 11% | 11% | 19% | 16% | 1% |
| Οκτ-06 | 149 | 46% | 7% | 10% | 4% | 16% | 15% | 2% |
| Νοε-06 | 229 | 39% | 5% | 12% | 16% | 19% | 9% | 0% |
| Δεκ-06 | 162 | 55% | 2% | 9% | 13% | 12% | 7% | 2% |
| Ιαν–07 | 158 | 42% | 4% | 13% | 13% | 23% | 5% | 0% |
| Φεβ–07 | 195 | 43% | 10% | 10% | 12% | 16% | 7% | 2% |
| Μαρ-07 | 319 | 34% | 13% | 9% | 11% | 24% | 9% | 0% |
| Απρ-07 | 219 | 37% | 13% | 2% | 17% | 21% | 10% | 0% |
| Μαι-07 | 191 | 29% | 13% | 15% | 8% | 17% | 6% | 12% |
| Ιουν-07 | 240 | 28% | 10% | 6% | 22% | 28% | 6% | 0% |
| Σύνολο από Οκτ-2004 έως Ιουν-2007 | 4805 | 36% | 14% | 10% | 13% | 16% | 9% | 2% |

- Βασικά κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά βασικών αρτηριών κατά τις ώρες αιχμής

(μέση μεταβολή μηνών Μαΐου –Ιουνίου για τα έτη 2006 και 2007)

| Αρτηρία | Διατομή | Δήμος | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Μαίου | Μεταβολές Ιουνίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Πειραιώς | Ιερά Οδός | Αθηναίων | κέντρο | 2 | 10% | - | 10% | - |
|  |  |  | Πειραιά | 2 | 5% | - | - | - |
| Βας. Σοφίας | Ηρώδου Αττικού | Αθηναίων | κέντρο | 2* | - | -5% | - | - |
|  |  |  | Χίλτον | 2* | - | -5% | 5% | -5% |
| Λ. Κηφισού | Δυρραχίου | Αθηναίων | Πειραιά | 4 | - | - | 5% | - |
|  |  |  | Κηφισιά | 4 | - | - | - | - |
| Λ. Αθηνών | Σπ. Πάτση | Αθηναίων | κέντρο | 3 | 5% | -5% | - | - |
|  |  |  | Λ. Κηφισού | 3 | - | - | - | - |
| Λ. Κηφισίας | Καρέλλα | Χαλανδρίου | κέντρο | 3 | - | -5% | - | -5% |
|  |  |  | Κηφισιά | 4 | - | -5% | 5% | -5% |
| Λ. Αμφιθέας | Αχιλλέως | Π. Φαλήρου | Λ. Συγγρού | 2 | 5% | - | 5% | - |
|  |  |  | Λ. Ποσειδώνος | 2 | - | - | - | - |
| Σταδίου | Κολοκοτρώνη | Αθηναίων | Πλ. Συντάγματος | 2* | 5% | -4% | 10% | -5% |

* Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

- Στατιστικά Στοιχεία Χρόνων Διάνυσης Διαδρομών (Μάιος – Ιούνιος 2007)

| Διαδρομή | Μήκος Διαδρομής (μέτρα) | Στατιστικά στοιχεία χρόνων διαδρομής |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο (λεπτά) | μέγιστο* (λεπτά) | ώρα αιχμής | εκτός ώρας αιχμής |
|  |  |  |  | μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση | μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση |
| Λ. Ποσειδώνος – προς Πειραιά Από Αλίμου έως Σύνταγμα μέσω Λ. Συγγρού | 12000 | 17 | 66 | 47 | 9.5 | 31 | 11.6 |
| Λ. Κηφισού – προς Λ. Ποσειδώνος Από 3 γέφυρες έως Ομόνοια μέσω Λ. Αθηνών | 7500 | 12 | 38 | 20 | 3.8 | 16 | 4.2 |
| Λ. Κηφισού – προς Λαμία Από Ιερά Οδό έως Αττική Οδό | 11000 | 8 | 39 | 24 | 8.8 | 19 | 10.4 |
| Λ. Μεσογείων – προς Σταυρό Από Μιχαλακοπούλου έως Σταυρό | 7500 | 13 | 42 | 17 | 3.4 | 15 | 2.7 |
| Λ. Αλεξάνδρας – προς Λ. Κηφισίας Από Λ. Πατησίων έως Λ. Κατεχάκη μέσω Λ. Κηφισίας | 4200 | 11 | 45 | 20 | 6 | 18 | 5.3 |

* Αφορά χρόνους που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια συμβάντων

- Επίκαιρο Θέμα Κυκλοφοριακού Ενδιαφέροντος

Η διαχείριση της κυκλοφορίας με την αποστολή μηνυμάτων χρόνων διαδρομής μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση κατά την οποία η ζήτηση υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση οι ΠΜΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ενεργητική είτε για παθητική καθοδήγηση. Η ενεργητική καθοδήγηση προτρέπει ή υποδεικνύει στους οδηγούς τη χρήση συγκεκριμένης εναλλακτικής διαδρομής στην περίπτωση που μια διαδρομή παρουσιάζει κορεσμό και συνεπώς υψηλούς χρόνους διαδρομής. Αντίθετα η παθητική καθοδήγηση ενημερώνει τους οδηγούς για την ύπαρξη υψηλών χρόνων διαδρομής στη διαδρομή χωρίς όμως να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές με αποτέλεσμα να είναι θέμα εκτίμησης των οδηγών η επιλογή ή μη, εναλλακτικής διαδρομής.

Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας χρησιμοποιεί την παθητική καθοδήγηση για τη διαχείριση της κυκλοφορίας για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου όλων των πιθανών εναλλακτικών διαδρομών που μπορούν να υφίστανται σε ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο όπως αυτό της Αθήνας (συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού δημοτικού οδικού δικτύου) και ο δεύτερος είναι πως η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η προτροπή χρήσης εναλλακτικών διαδρομών οδηγεί σε υπερφόρτωση (και συνεπώς κορεσμό) των προτεινόμενων εναλλακτικών διαδρομών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θετικό αντίκτυπο στη χρήση τους.

Στο οδικό δίκτυο της Αθήνας, σε δύο ΠΜΜ οι οδηγοί ενημερώνονται μέσω μηνυμάτων χρόνων διαδρομής και για εναλλακτικές διαδρομές. Ο στόχος της παρούσας ανάλυσης ήταν να συγκριθούν τα προφίλ χρόνων διαδρομής για αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές ώστε να εξεταστεί η συμπεριφορά των οδηγών όταν τους παρέχονται τέτοιου είδους πληροφορίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα αυτή δεν ασχολήθηκε με περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων σε μια από τις δύο εναλλακτικές διαδρομές.

Οι συγκεκριμένες δύο Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων είναι η ΠΜΜ11 που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Βούλας και παρέχει χρόνους διαδρομής έως την Λ. Αλίμου είτε μέσω της Λ. Ποσειδώνος [11.1] είτε μέσω της Λ. Βουλιαγμένης [11.2] και η ΠΜΜ12 που βρίσκεται στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού και παρέχει χρόνους διαδρομής έως την Πλ. Συντάγματος είτε μέσω της Λ. Συγγρού [12.1] είτε μέσω της Λ. Αμφιθέας και κατόπιν της Λ. Συγγρού [12.2]. Τα προφίλ των χρόνων διαδρομής στις εναλλακτικές αυτές διαδρομές των δύο ΠΜΜ παρουσιάζονται στα επόμενα γραφήματα.

Από τα παραπάνω γραφήματα γίνεται φανερό ότι οι εναλλακτικές διαδρομές παρουσιάζουν ίδια προφίλ χρόνων. Τα προφίλ παρουσιάζουν μικρές χρονικές αποκλίσεις που οφείλονται κυρίως στο μήκος της διαδρομής το οποίο δεν είναι ίδιο για τις εναλλακτικές διαδρομές. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι με την παροχή πληροφορίας στους οδηγούς για εναλλακτικές διαδρομές, το σύστημα οδηγείται σε ισορροπία η οποία γίνεται εμφανής από τα παρεμφερή προφίλ χρόνων διαδρομής.

5. Διάθεση κυκλοφοριακών στοιχείων ΥΠΕΧΩΔΕ

Τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, ιστορικά αλλά και δυναμικά (σε πραγματικό χρόνο) διατίθενται σε τρίτους έναντι τιμήματος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για μελέτες αλλά και για ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών πληροφόρησης χρηστών οδικού δικτύου, πλοήγησης κ.λ.π.

Ο τρόπος διάθεσης τους έχει καθορισθεί με σχετική Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 600/Β’/15-5-06).