YA 114//1997 (ΥΑ 11481/523 ΦΕΚ Β 295 1997): -Περιορισμός θορύβου χωματουργικών μηχανημάτων κλπ-ΕΟΚ (176468)

Αριθ.Οικ.Β.11481/523 ΦΕΚ Β`295/11/4/97 Τροποποίηση

της 765/14.1.1991 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.1991) Κοινής

Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,

Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων,

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου

για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων

των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των

φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση

προς την Οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαικού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

`Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2,.παρ. 1 (περ. ζ), 2 και 3 και του

άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το

άρθρο 6 του Ν.1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984), το άρθρο 7 του Ν. 1775/88

(ΦΕΚ 101 /Α/24.5.1988), το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ

101/Α/31.7.1990), το άρθρο 31 του Ν.2076/92 (ΦΕΚ 130/Α/1.8.1992) και το

άρθρο 19 του Ν.2367/95 (ΦΕΚ 261/Α/29.12.1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και

Κυβερνητικά `Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992

(ΦΕΚ 154/Α/l 0.9.1992).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.1986) "Σύσταση και

Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" και του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ

172/ΑΙ16.6.1989) "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας"..

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων

Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο

Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).

5. Την 114/4. 10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού

Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης `Αννα

Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοϊδη" (ΦΕΚ 924/Β/8.10.1996).

s. Την Δ.17α/03/99/Φ.2.2. 1/29.10.1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων "Ανάθεση

αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων

στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωρατοξίας και Δημοσίων `Εργων

χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο" (ΦΕΚ 1006/Β/4.11.1996).

7. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

και Εμπορίου 765/14.1.1991 "Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης

θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών,

των φορτωτών και των φο ρτωτών εκσκαφέων" (ΦΕΚ 81 /Β/21.2.1991), με την

οποία εναρμονίστηκαν οι οδηγίες 86/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου και

89/514/ΕΟΚ της Επιτροπής.

8. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων, 56206/1613/31.7. 1986

"Προσδιορισμος της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών

εργαταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ

και 85/405/ΕΟ Κ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης

Δεκεμβρίου 1981 και.της 11ης Ιουλίου 1985" (ΦΕΚ 570/Β/9.9. 1986).

9.Την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 29ης Ιουνίου 1995 που τροποποιεί την οδηγία 86/662/ΕΟΚτου

Συμβουλίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των

πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-

εκσκαφέων (ΕΕ.των ΕΚ, L 1 68/18.7.1995), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση της Κοινής

Υπουργικής Απόφασης 765/14.1.1991 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.1991) σε συμμόρφωση

προς την οδηγία 95/27/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου, με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 86/662/ΕΟΚ σχετικά με τον

περιορισμο του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των

προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων (ΕΕ των ΕΚ, L

168/18.7.1995).

Αρθρο 2

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 765/14.1.1991 τροποποιείται ως εξης: 1 Στο

άρθρο 3, η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα και προστίθενται τα εξής:

"..., εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους είναι μικρότερη των 500 kW.".

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"`Αρθρο 4

Προϋποθέσεις

Τα χωματουργικά μηχανήματα διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον

συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, που χορηγείται με τη

διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Για τη χρονική περίοδο μέχρι και τις 29 Δεκεμβριου 2001, άταν η

στάθμη ακουστικής ισχύος των αερόφερτων θορύβων που εκπέμπονται στο

περιβάλλον μετρούμενη υπό τις συνθήκες της πραγματικής δυναμικής

λειτουργίας που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 56206/1613/31.7.

1986 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986), όπως συμπληρώνεται από το παράρτημα ΙΙτης

ΚΥΑ765/14. 1.1991, δεν υπερβαίνει την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής

ισχύος Lwa σε dB (A)1 pW που ορίζεται ανάλογα με την καθαρή

εγκατεστημένη ισχύ Ρ σε kW (*) ως εξής:

i) ερπυστριοφόρα μηχανήματα (εκτός εκσκαφέων): Lwa=87+11log P,

ii) τροχοφόροι προωθητές γαιών, φορτωτές, φορτωτές-εκσκαφείς:

Lwa=85+11log P,

iii) εκσκαφείς: Lwa=83+11log P.

Οι τύποι αυτοί ισχύουν μόνο για τιμές που είναι μεγαλύτερες απο τις

κατώτατες στάθμες ακουστικής ισχύος για τους τρεις τύπους μηχανημάτων

που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι εν λάγω κατώτατες στάθμες

ακουστικής ισχύος αντιστοιχούν στις κατώτατες τιμές καθαρής

εγκατεστημένης ισχύος για κάθε τύπο μηχανήματος. Για καθαρές

εγκατεστημένες ισχείς κατώτερες των τιμών αυτών, οι επιτρεπτές στάθμες

ακουστικής ισχύος δίδονται από την κατώτατη στάθμη που αναφέρεται στον

πίνακα (βλέπε παράρτημα ΙΧτης παρούσας απόφασης).

Κατώτατη στάθμη                            Κατώτατη στάθμη

ακουστικής ισχύος

σεdB(A) 1 PW

Ερπυστριοφόρα μηχανήματα

(εκτός εκσκαφέων)                                 107

Τροχοφόροι προωθητές γαιών,

Φορτωτές,φορτωτές-εκσκαφείς                       104

Εκσκαφείς                                         96

Η μετρούμενη στάθμη ακουστισής ισχύος και η επιτρεπτή στάθμη

ακουστικής ισχύος στρογγυλοποιούνται προς τον πλησιέστερο ακέραιο

αριθμό (κάτω του 0.5 στρογγυλοποιείται προς το χαμηλότερο ακέραιο

αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 0.5 στρογγυλοποιεται προς το μεγαλύτερο

ακέραιο αριθμό).

β) από τις 30 Δεκεμβρίου 2001 και εφεξής, όταν η στάθμη ακουστικής

ισχύος των αερόφερτων θορύβων που εκπέμπονται στο περιβάλλον,

μετρούμενη υπό τις συνθήκες της πραγματικής δυναμικής λειτουργίας που

προβλέπονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 56206/1613/31.7.1986 (ΦΕΚ

570/Β/9.9.1986), όπως συμπληρώνεται από το παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ

765/14.1.1991, δεν υπερβαίνει την ε πιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος

Lwa σε dΒ(Α)Ι1 pW που ορίζεται ανάλογα με την καθαρή εγκατεστημένη ισχύ

P σε kW* ως εξής:

i) ερπυστριοφόρα μηχανήματα (εκτος εκσκαφέων):Lwa=84+11logP,

ii) τροχοφόροι προωθητές γαιών, φορτωτές, φορτωτές-εκσκαφείς:

Lwa=82+11log P,

iii) εκσκαφείς: Lwa=80+11log P

Οι τύποι αυτοί ισχύουν μόνο για τιμές που είναι μεγαλύτερες από τις

κατώτατες στάθμες ακουστικής ισχύος για τους τρεις τύπους μηχανημάτων

που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι εν λόγω κατώτατες στάθ-

μες ακουστικής ισχύος αντιστοιχούν στις κατώτατες τιμές καθαρής

εγκατεστημένης ισχύος για κάθε τύπο μηχανήματος. Για καθαρές

εγκατεστημένες ισχείς κατώτερες των τιμών αυτών, οι επιτρεπτές στάθμες

ακουστικής ισχύος δίδονται από την κατώτατη στάθμη που αναφέρεται

στον πίνακα (βλέπε παράρτημα ΙΧ της παρούσας απόφασης).

Κατώτατη στάθμη

Τύπος Μηχανήματος                    ακουστικής ισχύος

σεdΒ(Α)/1 ΡW

Ερπυστριοφόρα μηχανήματα

(εκτός εκσκαφέων)                           104

Τροχοφόροι προωθητές γαιών,

Φορτωτές, φορτωτές -εκσκαφείς               101

Εκσκαφείς                                   93

Η μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος και η επιτρεπτή στάθμη

ακουστικής ισχύος στρογγυλοποιούνται προς τον πλησιέστερο ακέραιο

αριθμό (κάτω του 0.5 στρογγυλοποιείται προς το χαμηλότερο ακέραιο

αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 0.5 στρογγυλοποιείται προς το μεγαλύτερο

ακέραιο αριθμό).

3. Το άρθρο 5, παράγραφοι 2, 3, 4, 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο

κείμενο: "2. Κάθε αίτηση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ για εναν τυπο

χωματουργικού μηχανήματος, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες στάθμες

ακουστικής εκπομπής, συνοδεύεται από δελτίο πληροφοριών, σύμφωνα με το

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV της ΚΥΑ 765/14.1.1991.

3. Για κάθε πιστοποιούμενο τύπο χωματουργικού μηχανήματος, ο

αναγνωρισμένος οργανισμός συμπληρώνει όλες τις θέσεις του

πιστοποιητικού εξέτασης τύπου, σύμφωνα μετο υπόδειγμα που

περιλαμβάνεται στο παράρτημα V της ΚΥΑ 765/14.1.1991.

4. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ που

χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 765/14.1.1991 λήγει μετάτις 29

Δεκεμβρίου 1997. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ

που χορηγούνται βάσει του άρθρου 4 στοιχεία α) και β της παρούσας

απόφασης, είναι πενταετής. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί για

πέντε έτη υπά τον όρο ότι θα υποβληθεί σχετική αίτηση εντός 12 μηνών

πριν τη λήξη της πρώτης πενταετούς περιόδου ισχύος και ότι τα

πιστοποι-ητικά εξέτασης τύπου ΕΚ έχουν εκδοθεί, για χωματουργικά

μηχανήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις επιτρεπόμενες στάθμες

ακουστικής ισχύος, που θα ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της παράτασης.

Ωστόσο, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται βάσει των διατάξεων περί των

σταθμών ακουστικής ισχύος του άρθρου 4 στοιχείο α), παύουν να ισχύουν

μόνο μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2002.

5. Για κάθε χωματουργικό μηχάνημα που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με

τον τύπο που πιστοποπείται από εξέταση τύπου ΕΚ, ο κατασκευαστής

συμπληρώνει πιστοποιητικό πιστότητας σύμφωνα με το υπόδειγμα που πε-

ριέχεται στο παράρτημα VΙ της ΚΥΑ 765/14.1.1991 και αναγράφει με

σαφήνεια την καθαρή εγκατεστημένη ισχύ και την αντίστοιχη τσχύτητα πε

ριστροφής του κινητήρα".

4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Σε κάθε

χωματουργικο μηχάνημα το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τοντύπο

που έχει πιστοποιηθεί με εξέ~αση τύπου ΕΚ, πρέπει να υπάρχουν προς

ενημέρωση, κατά τρόπο εμφανή και διαρκή, ενδείξεις:

- της στάθμης ακουστικής ισχύος σε dΒ(Α) ως προς 1

- της στάθμης ακουστικής πίεσης σε dΒ(Α) ως προς 20 μΡa στη θέση του

οδηγού, τις οποίες εγγυάται ο κατασκευαστής και οι οποίες

προσδιορίζονται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της

απόφαστΙς 56206/1613/31.7.1986 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986), όπως συ-

μπληρώνεται από τα παραρτήμστα Ι ή ΙΙ και ΙΙΙ της ΚΥΑ 765/14. 1.1991 οι

ενδείξεις συνοδεύονται από το σύμβολο "ε" (έψιλον). Υπόδειγμα των

ενδείξεων αυτών περιέχεται στο παράρτημα VΙΙ της ΚΥΑ 765/14.1.1991".

5. Το άρθρο 7, παράγραφος 2, τροποποιείται ως εξής:

"2.Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τον

περιορισμό της χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων,

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μειωθούν οι ώρες λεττουργίας

τους, σε περιοχές που κρίνει ότι έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας από το

θόρυβο".

6. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ α)

ΚΑΙ β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΤΑΘΜΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ

ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμμία δαπάνη στον

κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 1997

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ              ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ