ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                          Αθήνα, 3 / 3 / 2010

ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ       Αρ. Πρωτ. Δ17α/ 01/45/ΦΝ 429

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ

Τμήμα              : α ΄

Ταχ. Δ/νση       : Χαρ. Τρικούπη 182                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Κώδικας : 101 78

Τηλ.                 : 210-6429185

ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000, όπως ισχύει.

## Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Α΄116).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά  όργανα», καθώς και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 2876/7-10-2009 (Β΄2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις της Κοινής Απόφασης αριθμ. 69139/7766/21-12-2010 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» ( Β΄ 2514).

5. Τον Ελληνικό Κανονισμό για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/4/ΦΝ429 / 18.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1329) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ17α/160/5/ΦΝ429 /11.12.2000 (ΦΕΚ Β’1564), Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20.2.2004 ( Β΄ 447) και Δ17α/78/4/ ΦΝ 429/ 21..2005 (Β΄ 576) υπουργικές αποφάσεις.

6. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 1293/ 25-9-2009 έγγραφο του ΟΑΣΠ για την ανάγκη αναθεώρησης – αντικατάστασης του ΕΚΩΣ 2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και αφορά τα Κοντά Υποστυλώματα .

### Α  π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την αναθεώρηση-αντικατάσταση του άρθρου 18.4.9 του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, που αφορά τα Κοντά Υποστυλώματα.

(Σχόλια)               					  (Κείμενο)

| 18.4.9 Κοντά Υποστυλώματα MSd = max (MSd1, MSd2) | 18.4.9 Κοντά Υποστυλώματα Υποστυλώματα με λόγο διατμήσεως αs ( 2,5 χαρακτηρίζονται ως (κοντά(. Σε κοντά υποστυλώματα σε μετελαστική επιπόνηση εμφανίζεται σημαντική αλληλεπίδραση κάμψης και διάτμησης, με συνέπεια τη σημαντική μείωση της διαθέσιμης πλαστιμότητας. Η μείωση αυτή γίνεται εντονότερη όσο μικρότερος είναι ο λόγος διατμήσεως. Για τον παραπάνω χαρακτηρισμό ο λόγος διατμήσεως αs = ΜSd/(VSdh) υπολογίζεται από τα εντατικά μεγέθη ροπής ΜSd και τέμνουσας VSd του σεισμικού συνδυασμού, στην κρίσιμη διατομή του άκρου του υποστυλώματος, όπου εμφανίζεται η μέγιστη τιμή της ροπής ΜSd. h είναι η διάσταση της διατομής στην διεύθυνση της τέμνουσας VSd. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου έχουν εφαρμογή σε περιοχές υποστυλωμάτων στις οποίες κατά την σεισμική επιπόνηση σχεδιασμού και για την επίτευξη της πλαστιμότητας που αντιστοιχεί στον συντελεστή συμπεριφοράς q που χρησιμοποιείται είναι δυνατόν να αναπτυχθεί πλαστική άρθρωση. |
| --- | --- |
| Σχόλια) | (Κείμενο) |
|  | Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου μπορεί να θεωρηθεί ότι η παραπάνω δυνατότητα δεν υπάρχει, και επομένως δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων αυτού του άρθρου, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες συνθήκες: α. Οταν, και στους δύο κόμβους στους οποίους συντρέχει το υποστύλωμα, εξασφαλίζεται μέσω ικανοτικών ελέγχων σύμφωνα με τις [1] έως [4] του άρθρου 4.1.4.1 του ΕΑΚ 2000 ότι οι πλαστικές αρθρώσεις θα αναπτυχθούν μόνον στις δοκούς. |
| Η συνθήκη β συνεπάγεται ότι το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή για q ( 1,5. | β. Όταν και στις δύο ακραίες διατομές του υποστυλώματος ικανοποιείται η σχέση: |
|  | όπου Mv είναι η συμβολή των μη-σεισμικών φορτίων στην ροπή MSd = Mv+MEd, MEd είναι η σεισμική ροπή που αντιστοιχεί στην MSd, και MRd είναι η αντοχή σχεδιασμού της διατομής με τον τελικό διαμήκη οπλισμό της και υπό την αξονική NSd του ίδιου σεισμικού συνδυασμού |

| (Σχόλια) | (Κείμενο) |
| --- | --- |
| Οι δυσμενείς συνέπειες εξαιτίας των κοντών υποστυλωμάτων αμβλύνονται αρκετά όταν ο φορέας περιλαμβάνει σημαντικά τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. | Κατά τον μορφολογικό σχεδιασμό του φορέα συνιστάται να αποφεύγονται τα κοντά υποστυλώματα. Οπου τούτο δεν είναι δυνατόν, θα γίνονται σεβαστές και οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις. |
|  | 1) Ολόκληρο το μήκος του υποστυλώματος θεωρείται κρίσιμο. Η απαιτούμενη στις κρίσιμες περιοχές περίσφιγξη (βλ. §18.4.5) θα επεκτείνεται σ’ όλο το μήκος του υποστυλώματος. |
| Η διαθέσιμη πλαστιμότητα των κοντών υποστυλωμάτων συνεχίζει να είναι μειωμένη παρά την λήψη των μέτρων που συνιστώνται. Γι’ αυτό απαιτείται αυτή η μείωση της max νd . | 2) Η μέγιστη ανεκτή τιμή ανηγμένου αξονικού φορτίου περιορίζεται σε max νd = 0,40, για τον σεισμικό συνδυασμό δράσεων. 3) Για την μεταφορά των δυνάμεων σε κοντό υποστύλωμα στην μετελαστική περιοχή δεν ισχύει ο συνήθης μηχανισμός μεταφοράς διατμητικών δυνάμεων (βλ. §11.2.1). Το σύνολο των δυνάμεων μεταφέρεται μέσω διαγωνίου θυσάνου θλιπτήρων και αντίστοιχων εγκάρσιων ελκυστήρων οπλισμού. 4) Παρά ταύτα, είναι πρακτικώς δυνατόν να γίνεται χρήση των εξισώσεων διατμητικής αντοχής διατομών των συνήθων υποστυλωμάτων, με μειωτικόν συντελεστή γRd = 0,80 για τον υπολογισμό των VRd2 και VRd3 (με αμετάβλητες τις τιμές γc, γs). |

| (Σχόλια) | (Κείμενο) |
| --- | --- |
| Ο δισδιαγώνιος οπλισμός αποσκοπεί στην μείωση του ρυθμού απώλειας της πλαστιμότητας του κοντού υποστυλώματος. Τοποθετείται κατά το επίπεδο ή τα επίπεδα κατά τα οποία το υποστύλωμα έχει λόγο διατμήσεως αs < 1,5. Ο δισδιαγώνιος οπλισμός είναι αποδοτικότερος όταν το σημείο μηδενισμού των ροπών κάμψης βρίσκεται κοντά στο μέσον του ύψους του υποστυλώματος. | 5) Όταν αs <1,5, τότε εκτός του διαμήκους οπλισμού και των συνδετήρων που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω, απαιτείται και η τοποθέτηση δισδιαγώνιου οπλισμού, με σκοπό τη διατήρηση φέρουσας ικανότητας λοξού θλιπτήρα μετά την εξάντληση της αντοχής του σκυροδέματός του (μείωση του ρυθμού απώλειας της πλαστιμότητας). Για λόγους πρακτικούς, συνιστάται να προβλέπεται συνολικός δισδιαγώνιος οπλισμός: (Asd) σε ποσοστό περίπου 30% του συνολικού διαμήκους οπλισμού. |
| Οι διαγώνιες ράβδοι (συνήθως ( < 20) μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο πλάτος της διατομής (καθώς όλο το πλάτος της διατομής συμμετέχει στην μεταφορά των δυνάμεων μέσω των θλιπτήρων), πάντως όμως σε θέσεις συμμετρικές. | 6) Ο οπλισμός αυτός θα συνυπολογίζεται στον διαμήκη οπλισμό κατά το τμήμα της προβολής του στην διεύθυνση του διαμήκους οπλισμού. Επίσης η τέμνουσα δύναμη που πρέπει να αναληφθεί από συνδετήρες μπορεί να μειωθεί κατά την συμβολή του διαγώνιου οπλισμού, δηλαδή κατά Vd = γRdfsdAsdcosφ όπου φ είναι η γωνία κλίσης του διαγώνιου οπλισμού ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Οι διαγώνιες ράβδοι πρέπει να αγκυρώνονται πλήρως πέραν των ακραίων διατομών του υποστυλώματος. |

| (Σχόλια) | ( Κείμενο) |
| --- | --- |
| Η συντηρητική αυτή παραδοχή εφαρμόζεται μόνον για τον έλεγχο των «θέσει» κοντών υποστυλωμάτων. Τα λοιπά στοιχεία του δομικού συστήματος ελέγχονται με βάση αποτελέσματα ανάλυσης με προσομοίωμα το οποίο λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το μήκος των υποστυλωμάτων ως παραμορφώσιμο. | 7) Ανάλογη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται και για τις περιπτώσεις των (θέσει( κοντών υποστυλωμάτων, τα οποία προκύπτουν όταν ο τοίχος πληρώσεως που βρίσκεται σε επαφή με το υποστύλωμα, δεν συνεχίζεται, σε όλο το ύψος του ορόφου, είτε από την μία είτε και από τις δύο πλευρές του υποστυλώματος. Αν δεν μπορούν να αποφευχθούν αυτές οι διαμορφώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Τα υποστυλώματα αυτά θα ελέγχονται με εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από προσομοίωμα για την ανάλυση στο οποίο το κατώτερο τμήμα του υποστυλώματος μήκους ΗΤ είναι πρακτικώς απαραμόρφωτο κατά την σεισμική απόκριση. β) Θα εφαρμόζονται όλες οι προαναφερθείσες (1 έως 6) πρόσθετες διατάξεις θεωρώντας ως μήκος «κοντού» υποστυλώματος το μήκος L = H – HT γ) Ο διαμήκης οπλισμός κάμψης και ο εγκάρσιος οπλισμός διάτμησης του «κοντού» τμήματος του υποστυλώματος θα διατηρούνται σταθεροί σε ολόκληρο το μήκος του υποστυλώματος. |

| (Σχόλια) | (Κείμενο) |
| --- | --- |
| Οι πολλαπλώς ανεπιθύμητες συνέπειες της ψαθυρής συμπεριφοράς των κοντών υποστυλωμάτων (ενδεχόμενες τοπικές καταρρεύσεις, απρόβλεπτη ασυμμετρία, κ.α.) δεν επιτρέπουν την ασφαλή αξιοποίηση της πλαστιμότητας που διαθέτουν όλα τα άλλα δομικά στοιχεία. | 8) Ο δείκτης συμπεριφοράς δομημάτων που περιλαμβάνουν (φύσει( ή (θέσει( κοντά υποστυλώματα θα λαμβάνεται για ολόκληρο το δόμημα ίσος με q΄ = max (1,5 ή αs+1,0( ( q όπου: αs ο λόγος διατμήσεως των υποστυλωμάτων αυτών, και q οι τιμές του Πιν.2.6 του ΕΑΚ. |
| Η μετακίνηση δελ μπορεί να υπολογιστεί και από τα μεγέθη MSd, VSd και την απόσταση ls = MSd/VSd του σημείου μηδενισμού της ροπής από την κρίσιμη διατομή, ως εξής: όπου E και G είναι αντίστοιχα το μέτρο ελαστικότητας και διάτμησης, και Ι και Α η ροπή αδράνειας και η ενεργός διατομή διάτμησης που χρησιμοποιήθηκαν για το εξεταζόμενο υποστύλωμα κατά την σεισμική ανάλυση. Η μετακίνηση αστοχίας δu μπορεί να εκτιμηθεί από τις «στροφές χορδής» θ ως εξής: δu = ls(θy + θpe) όπου θy ( 0.008 είναι η στροφή στην διαρροή και θpe = αs 10-2/γθd είναι η διαθέσιμη δυνατότητα πλαστικής στροφής, όπου γθd = 1,3, ενώ όταν αs < 1 τίθεται αs = 1. | Από την διάταξη αυτή εξαιρούνται τα δομήματα με επαρκή σε αριθμό και διάταξη τοιχώματα, τέτοια ώστε η σχετική σεισμική μετακίνηση δ = γdq.δελ του σημείου μηδενισμού της ροπής ως προς την κάθετο στην διατομή του άκρου του υποστυλώματος από το οποίο καθορίζεται το αsd, να μην υπερβαίνει τη μετακίνηση αστοχίας δu, όπου δελ είναι η τιμή της ίδιας μετακίνησης όπως προκύπτει από την ανάλυση με βάση τον δείκτη συμπεριφοράς q. Η συνθήκη αυτή πρέπει να ισχύει για όλα τα κοντά υποστυλώματα. |

| (Σχόλια) | (Κείμενο) |
| --- | --- |
| Ο αυξητικός συντελεστής γd καλύπτει διόρθωση της μετακίνησης που είναι αναγκαία λόγω των απλοποιητικών παραδοχών που επιτρέπει η παράγραφος 3.2.3 [2] του ΕΑΚ για τη δυσκαμψία των κατακόρυφων στοιχείων, και έχει τις ακόλουθες τιμές: γd = 1,50 εφόσον χρησιμοποιούνται οι απλοποιητικές παραδοχές του 3.2.3 [2] του ΕΑΚ. γd = 1,20 εφόσον γίνεται ακριβέστερη εκτίμηση της δυσκαμψίας όλων των στοιχείων |  |
| Η απαίτηση της παραγράφου 9 μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτεται όταν μεταξύ τοίχου και υποστυλώματος παρεμβάλλεται σε ολόκληρο το ύψος του τοίχου αρμός, που επιτρέπει ελεύθερη σχετική μετακίνηση + 10 (mm) Ο αρμός αυτός μπορεί να σφραγιστεί με ενδόσιμο υλικό με δυστένεια ανά μέτρο μήκους επαφής τοίχου-υποστυλώματος μικρότερη από Στις πιο πάνω εκφράσεις, q, δελ και γd έχουν οριστεί στο 8 παραπάνω, ΗΤ είναι το ύψος του τοίχου, Η το ύψος του ορόφου, και VE η μέγιστη τέμνουσα του υποστυλώματος υπό σεισμική φόρτιση. | 9) Δεν δημιουργούνται «θέσει» κοντά υποστυλώματα, με την έννοια της παραγράφου 7, όταν λαμβάνονται ειδικά κατασκευαστικά μέτρα για την διαμόρφωση αρμού μεταξύ τοίχων πλήρωσης και υποστυλωμάτων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κατά την σεισμική παραμόρφωση του κτιρίου δεν αναπτύσσονται σημαντικές δυνάμεις κατά μήκος του αρμού. |

.  Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

2. Γραφείο Υφυπουργού

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ

4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ

5. Γραφεία κ.κ.Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ

6. ΟΑΣΠ- Ξάνθου 32, 154 51 Ν.Ψυχικό

7. Δ/νση Δ17(2)                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

8. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

# Text boxes

# M

# V

# V

# L

# h

# M

# Η

# ΗΤ

# L