###### ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκατέστησε και λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Μέσω αυτού, επιβλέπονται συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (ατυχήματα, ακινητοποίηση οχημάτων, έργα στο δρόμο, εκδηλώσεις, κ.λ.π.) που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Το Σύστημα αυτό αποτελείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από τον εξοπλισμό του, από προηγμένα λογισμικά πληροφορικής και τηλεματικής και από διάφορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών (συστήματα μέτρησης της κυκλοφορίας, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες, ηλεκτρονικές πινακίδες για την παρουσίαση μηνυμάτων σχετικών με την κυκλοφορία, κ.λ.π.).

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, συγκεντρώνονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία που λαμβάνονται από τα συστήματα μέτρησης και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση:

α)	αποστέλλονται μηνύματα στις ηλεκτρονικές πινακίδες για να πληροφορηθούν οι οδηγοί τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα έκτακτα συμβάντα στη διαδρομή που κινούνται, καθώς και προβλεπόμενους χρόνους διάνυσης ορισμένων επιλεγμένων διαδρομών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

β)	γίνονται παρεμβάσεις στη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών,

γ)	ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσίες συντήρησης οδών, ΕΚΑΒ, Τροχαία, Πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επέμβασή τους για να αντιμετωπίσουν το συμβάν (ατυχήματα, βλάβη οδοστρώματος, εμπόδια στην κυκλοφορία κ.λ.π.),

δ)	στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων όταν δεν υπάρχει χρήση άλλων μηνυμάτων προβάλλονται χρηστικά μηνύματα που έχουν σχέση με κανόνες οδικής ασφάλειας.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων των κυκλοφορικών δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα. Πίνακες με σχετικά στοιχεία για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2007 παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Κατανομή Μηνυμάτων Αναγγελίας Γεγονότων ανά Μήνα και ανά Γεγονός

| Μήνας | Αριθμός Μηνυμάτων | Ατυχήματα | Έκτακτη Κυκλοφοριακή Συμφόρηση | Πορείες | Έργα | Βλάβες οχημάτων | Άλλα Έκτακτα γεγονότα | Καιρικά Φαινόμενα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νοε-06 | 229 | 39% | 5% | 12% | 16% | 19% | 9% | 0% |
| Δεκ-06 | 162 | 55% | 2% | 9% | 13% | 12% | 7% | 2% |
| Ιαν–07 | 158 | 42% | 4% | 13% | 13% | 23% | 5% | 0% |
| Φεβ–07 | 195 | 43% | 10% | 10% | 12% | 16% | 7% | 2% |
| Μαρ-07 | 319 | 34% | 13% | 9% | 11% | 24% | 9% | 0% |
| Απρ-07 | 219 | 37% | 13% | 2% | 17% | 21% | 10% | 0% |
| Μαι-07 | 191 | 29% | 13% | 15% | 8% | 17% | 6% | 12% |
| Ιουν-07 | 240 | 28% | 10% | 6% | 22% | 28% | 6% | 0% |
| Ιουλ–07 | 227 | 36% | 12% | 4% | 14% | 27% | 7% | 0% |
| Αυγ-07 | 158 | 34% | 4% | 2% | 32% | 20% | 8% | 0% |
| Σεπ-07 | 247 | 34% | 16% | 3% | 16% | 23% | 8% | 0% |
| Οκτ-07 | 364 | 31% | 11% | 2% | 12% | 28% | 12% | 4% |
| Σύνολο από Οκτ-2004 έως Οκτ-2007 | 5321 | 35% | 14% | 9% | 13% | 17% | 10% | 2% |

- Βασικά κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά βασικών αρτηριών κατά τις ώρες αιχμής (μέση μεταβολή μηνών Ιουλίου –Αυγούστου - Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου για τα έτη 2006 και  2007)

| Αρτηρία | Διατομή | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Ιουλίου | Μεταβολές Αυγούστου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Λ. Κηφισίας | Εθν. Αντιστάσεως | κέντρο | 3 | - | -5% | - | -5% |
|  |  | Κηφισιά | 3 | - | - | - | - |
| Λ. Κηφισού | Λένορμαν | Λαμία | 4 | - | -5% | -5% | - |
|  |  | Πειραιά | 4 | - | - | -5% | - |
| Λ. Συγγρού | Διάκου | κέντρο | 2* | - | -5% | - | -5% |
|  |  | Λ. Ποσειδώνος | 3 | - | -5% | - | -5% |
| Πανεπιστημίου | Μπενάκη | κέντρο | 4 | - | - | - | - |
| Λ. Ποσειδώνος | Έλλης | Πειραιά | 3 | - | -10% | - | -10% |
|  |  | Γλυφάδα | 3 | - | - | -5% | - |
| Λ. Αλεξάνδρας | Πανόρμου | Κηφισίας | 2 | - | -5% | -5% | - |
|  |  | Πατησίων | 2 | - | -5% | - | - |
| Χαμοστέρνας | Πανδώρου | Πειραιώς | 2 | -5% | - | -5% | - |
|  |  | Συγγρού | 3 | - | - | -5% | - |

- Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

| Αρτηρία | Διατομή | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Σεπτεμβρίου | Μεταβολές Οκτωβρίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Λ. Κηφισίας | Εθν. Αντιστάσεως | κέντρο | 3 | - | - | - | - |
|  |  | Κηφισιά | 3 | - | - | 5% | - |
| Λ. Κηφισού | Λένορμαν | Λαμία | 4 | - | - | - | -5% |
|  |  | Πειραιά | 4 | - | - | - | - |
| Λ. Συγγρού | Διάκου | κέντρο | 2* | - | - | - | -5% |
|  |  | Λ. Ποσειδώνος | 3 | - | -5% | - | -5% |
| Πανεπιστημίου | Μπενάκη | κέντρο | 4 | - | - | - | - |
| Λ. Ποσειδώνος | Έλλης | Πειραιά | 3 | - | - | 5% | - |
|  |  | Γλυφάδα | 3 | - | - | - | - |
| Λ. Αλεξάνδρας | Πανόρμου | Κηφισίας | 2 | - | - | - | - |
|  |  | Πατησίων | 2 | - | - | - | - |
| Χαμοστέρνας | Πανδώρου | Πειραιώς | 2 | -5% | - | - | - |
|  |  | Συγγρού | 3 | - | - | - | - |

* Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

- Στατιστικά Στοιχεία Χρόνων Διάνυσης Διαδρομών (Ιούλιος, Σεπτέμβριος & Οκτώβριος 2007)

| Διαδρομή | Μήκος Διαδρομής (μέτρα) | Στατιστικά στοιχεία χρόνων διαδρομής |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο (λεπτά) | μέγιστο* (λεπτά) | ώρα αιχμής | εκτός ώρας αιχμής |
|  |  |  |  | μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση | μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση |
| Λ. Κηφισού – προς Πειραιά Από Μεταμόρφωση έως Λ. Αθηνών | 13000 | 8 | 40 | 21 | 8.1 | 11 | 10.9 |
| Λ. Κηφισού – προς Λαμία Από Λαχαναγορά έως Αχαρνών | 9200 | 6 | 50 | 21 | 12.2 | 11 | 8.7 |
| Λ. Αθηνών – προς κέντρο Από πριν τη Θηβών έως Ομόνοια | 6900 | 12 | 31 | 17 | 4.1 | 14 | 3.2 |
| Λ. Συγγρού – προς κέντρο Από Λαγουμιτζή έως Πλ. Συντάγματος | 2600 | 5 | 24 | 14 | 5.4 | 6 | 2.9 |
| Λ. Κηφισίας – προς κέντρο Από Κατεχάκη έως Χίλτον | 3400 | 7 | 27 | 12 | 3.5 | 8 | 2.8 |

* Αφορά χρόνους που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια συμβάντων

- Επίκαιρο Θέμα Κυκλοφοριακού Ενδιαφέροντος

Οι εργασίες συντήρησης κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται κατάληψη τμήματος οδού σε εργάσιμες ημέρες ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής επηρεάζουν δυσμενώς την κυκλοφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το συμβάν της Πέμπτης 27 Σεπτεμβρίου, όταν πραγματοποιήθηκαν αναγκαίες εργασίες συντήρησης  στην Λ. Κηφισού με κατεύθυνση προς Πειραιά στο ύψος της Δυρραχίου. Οι εργασίες αφορούσαν στην αριστερή λωρίδα η οποία και παρέμεινε κλειστή για 3 περίπου ώρες, από 10:00 έως 13:00, ώρες κατά τις οποίες η Λ. Κηφισού λειτουργεί στα επίπεδα κυκλοφοριακής ικανότητας. Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας απέστειλε μήνυμα στην Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων η οποία βρίσκεται πριν το σημείο των έργων με στόχο να ενημερώσει τους οδηγούς για την ύπαρξη των έργων και των συνεπακόλουθων καθυστερήσεων.

Για την ανάλυση της επιρροής των έργων στην κυκλοφορία αναλύθηκαν τα κυκλοφοριακά στοιχεία που συλλέγει το Κέντρο από τους ανιχνευτές οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χαρακτηριστικά σημεία του οδικού δικτύου. Η λεωφόρος Κηφισού καλύπτεται από ανιχνευτές μηχανικής όρασης. Τα συλλεγέντα κυκλοφοριακά δεδομένα αφορούν στον κυκλοφοριακό φόρτο, στη μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων καθώς και στη μέση χρονική κατάληψη των ανιχνευτών.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι στην Λ. Κηφισού και λίγο πριν τα έργα (στο σημείο δηλαδή που είναι εγκατεστημένος ο σχετικός ανιχνευτής) παρατηρήθηκε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 20% σε σχέση με μια τυπική Πέμπτη, μείωση της μέσης ταχύτητας κατά 20% με 40% και αύξηση της μέσης χρονικής κατάληψης του ανιχνευτή κατά 15% με 30% (Γράφημα 1). Αυτά τα στοιχεία αφήνουν να εννοηθεί πως εξαιτίας του αποκλεισμού της αριστερής λωρίδας παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που μπορούσαν να διασχίσουν τη συγκεκριμένη διατομή και ταυτόχρονη μείωση της μέσης ταχύτητας λόγω της συμφόρησης που παρατηρήθηκε στο σημείο.

Γράφημα 1: Μεταβολή των κυκλοφοριακών δεδομένων εξαιτίας των εργασιών συντήρησης

Εξ’ αιτίας των έργων στη συγκεκριμένη διατομή δημιουργήθηκε ουρά της τάξης των 2,5 χιλιομέτρων. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ανάλυσης εξετάστηκαν τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέχτηκαν από τους 5 ανιχνευτές που κάλυπταν την ουρά. Στους συγκεκριμένους ανιχνευτές παρατηρήθηκε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 10% με 20%, μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης κατά 10% με 40% και αύξηση της μέσης χρονικής κατάληψης των ανιχνευτών κατά 10% με 25%. Μετά τη λήξη των εργασιών συντήρησης χρειάστηκε η παρέλευση 45 λεπτών για να εξισορροπήσει το σύστημα.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται η αναγκαιότητα εκτέλεσης ανάλογων εργασιών συντήρησης οπωσδήποτε εκτός ωρών πρωινής και μεσημβρινής αιχμής (όπως στην προκειμένη περίπτωση), αλλά εφ’ όσον είναι εφικτό νυχτερινές ώρες.

5. Διάθεση κυκλοφοριακών στοιχείων ΥΠΕΧΩΔΕ

Τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, ιστορικά αλλά και δυναμικά (σε πραγματικό χρόνο) διατίθενται σε τρίτους έναντι τιμήματος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για μελέτες αλλά και για ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών πληροφόρησης χρηστών οδικού δικτύου, πλοήγησης κ.λ.π.

Ο τρόπος διάθεσης τους έχει καθορισθεί με σχετική Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 600/Β’/15-5-06).